## Slide 1
Engenharia em calcários cársticos: modelagem geológica e soluções construtivas para instalação de empreendimentos lineares
Solicitada por
VALEC - Projeto FIOL
Jesus Berrocal
Brasília, 08 de junho 2016
Notes: <number>

## Slide 2
PREMISSAS
A evolução dos conhecimentos geológicos implica em câmbios nos requisitos e métodos de investigação, assim como nas soluções de engenharia.
No caso dos ambientes cársticos essa premissa é ainda mais evidente, não há um único conjunto de ferramentas de investigação que se encaixe para todos estes ambientes.
Conceitos básicos sobre modelamento e soluções de engenharia em áreas cársticas, serão abordados nesta palestra, assim como detalhes do método sismológico que a TERRAFÍSICA pretende utilizar no Projeto FIOL.
A reconstrução de um campo regional de fluxo de águas subterrâneas em uma área cárstica, quase sempre requer a utilização de modelos matemáticos.
Notes: <number>

## Slide 3
MODELAGEM MATEMÁTICA EM ÁREAS CÁRSTICAS
Um modelo matemático não é uma realidade, é somente a concretização da representação de um sistema real. A relação entre um sistema real, um esquema abstrato e um modelo numérico são partes do processo de modelamento.
A modelagem de sistemas de águas subterrâneas cársticas é particularmente desafiadora, devido às suas características originais e altamente heterogêneas (normalmente formada por uma rede de condutos).
Nas últimas duas décadas, modelos matemáticos de fluxo de águas subterrâneas foram desenvolvidos para representar as características hidráulicas de aquíferos cársticos (Király, 2003).
Notes: <number>

## Slide 4
MODELOS CONCEITUAIS
Modelos conceituais são representações simplificadas de características específicas e processos do sistema aquífero real, e podem ser apresentados como imagem, diagrama, fluxograma ou na forma escrita.
Existem inúmeros modelos conceituais de aquíferos cársticos ilustrados na literatura (por exemplo, Mangin 1975; Branco 1977; Quinlan 1978; Stringfield et al 1979;. Blavoux e Mudry 1983; Chen 1988;. Lee e Krothe 2001, Palmer et al 1999, Ford e Williams 2007) referenciados no trabalho de Ghasemizadeh et al. 2012 (ver último slide).
A seguir apresentamos modelos conceituais de sistemas cársticos, seguidos por modelos conceituais mais específicos, a permeabilidade, a recarga, condições de descarga e trans-porte de contaminantes em águas cársticas subterrâneas.
Notes: <number>

## Slide 5
Um aquífero cárstico é tipicamente caracterizado por fissuras, cavernas, mananciais, condutos e sistemas de drenagem subterrâneos (Figura 1) formados por dissolução, drenagem interna e processos de colapso.
ELABORAÇÃO DE MODELOS CONCEITUAIS
Figura 1 –Modelo conceitual de um aquífero cárstico
Notes: <number>

## Slide 6
Uma avaliação quantitativa apropriada dos processos de fluxo e de transporte nesses aquíferos exige o conhecimento sobre as características de recarga e a localização dos principais sistemas de condutos. A maneira pela qual a água infiltrada é transmitida através do sistema também controla a resposta do sistema de recarga.
O sistema de condutos em área cárstica ocupa apenas uma pequena porção da porosidade total do aquífero, mas pode ter um grande impacto no comportamento hidráulico do sistema cárstico.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE MODELOS CONCEITUAIS
Notes: <number>

## Slide 7
White (2003) apresenta um diagrama completo, incluindo componentes essenciais para modelos matemáticos em aquíferos cársticos. Ref. Ghasemizadeh et al. 2012
MODELOS MATEMÁTICOS
Os três atributos fundamentais que regem o comportamento dos aquíferos cársticos são recarga, armazenamento e transmissão.
Outras características que devem se avaliadas no modela-mento matemático de áreas cársticas são: permeabilidade, descarga, transporte contaminado, transporte de solventes e o comportamento de NAPLs e DNAPLs.
Notes: <number>

## Slide 8
DESCRIÇÕES MATEMÁTICAS DE SISTEMAS CÁRSTICOS
O fluxo e transporte em sistemas aquíferos cársticos podem ser teorizados e depois descritos matematicamente. Como o comportamento do fluxo e do transporte são diferentes para a matriz, fraturas, e sistemas de condutos, são necessárias diferentes descrições matemáticas para estes tipos de fluxo.
Ao descrever todo o sistema, é necessário acoplar os sistemas de fluxo da matriz, fraturas, e condutos. Esse acoplamento pode ser expresso matematicamente por um termo de troca linear e pela diferença do potencial hidráulico nestes sistemas (Liedl et al., 2003). Ref. Ghasemizadeh et al. 2012
As características específicas e processos do sistema aquífero verdadeiro podem ser representadas por equações diferenciais simples, como mostra Ghasemizadeh et al. 2012.
Notes: <number>

## Slide 9
As descrições matemáticas mencionadas no slide anterior formam a base para elaboração de modelos matemáticos que são usados para simular sistemas cársticos completos.
Os primeiros modelos foram baseados em soluções analíticas das equações, por esse motivo foi necessário fazer suposi-ções simplificadoras significativas. Os modelos modernos são geralmente baseados em soluções numéricas utilizando os avanços significativos da tecnologia da computação.
ABORDAGENS PARA MODELAGEM
A seleção do melhor método de aproximação e do algoritmo de computação, para resolver as equações de fluxo ou de transferência, depende principalmente dos dados disponíveis, sobre o mecanismo de fluxo dominante (matriz, fratura, ou fluxo de condutos), e sobre o objetivo da estudo (entre os quais está a modelagem de transporte).
Notes: <number>

## Slide 10
O risco geotécnico é definido como, 'o risco de edifícios ou de outras obras de engenharia criados pelas condições do terreno’. Significa que os riscos geotécnicos tanto dependem da forma como os projetos são gerenciados pelos engenheiros encarregados da obra e construídos pela equipe do projeto, como dependem das condições inerentes ao terreno.
SUGESTÕES PARA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DE ENGENHARIA
Será utilizado como referência o artigo de Fisher et al. (2014) sobre o projeto da Rede Ferroviária de minério de ferro do Rio Tinto em Pilbara (Projeto Hope Downs 4), região oeste da Austrália; onde o terreno cárstico cria as condições do solo e os geoperigos associados ao desafio, potencialmente mais significativo, da engenharia desse país para o desenvolvi-mento, operação e manutenção deste importante patrimônio.
Notes: <number>

## Slide 11
Identificar georiscos e gerenciar os riscos geotécnicos que possam surgir, por exemplo, assentamento ou colapso do terreno em cavidades cársticas subjacentes. Requer a implementação de uma estratégia robusta e sistemática de gerenciamento de riscos geotécnicos com início na primeira oportunidade no projeto.
É muito importante, a recomendação de gerenciamento do risco geotécnico que deverá ser integrada no gerenciamento mais amplo dos objetivos e metas do projeto. Indiscutivelmente, não fazê-lo representa o maior risco geotécnico de projeto
SUGESTÕES PARA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DE ENGENHARIA
Notes: <number>

## Slide 12
Terrenos cársticos se caracterizam por uma superfície e subsolo com feições típicas provocadas pela dissolução de rochas carbonáticas solúveis, tais como calcário e dolomita, com feições que incluem crateras, cavidades, córregos desaparecendo, juntas em rochas ampliadas / planos de estratificação, e zonas de picos.
Essas características não são sempre observáveis na superfície do solo cárstico e são particularmente difíceis de prever, investigar e construir obras lineares, como ferrovias.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE TERRENOS CÁRSTICOS
ÚTEIS PARA A ENGENHARIA
A taxa de dissolução é muito lenta e superfícies rochosas expostas recuam alguns milímetros por 100 anos. Por conseguinte, o georisco mais significativo de terreno cárstico é o colapso do solo em cavidades pré-existentes.
Notes: <number>

## Slide 13
Colapso súbito pode ocorrer se o solo sobrejacente tiver alguma capacidade temporária para servir de "ponte" de uma cavidade existente. Uma secção esquemática de uma subsidência típica é fornecida na Figura 2..
Raramente ocorrem crateras e outras cavidades em áreas de chão não perturbado e a grande maioria é induzida por perturbação no solo, principal-mente por atividades de engenharia, com o aumento da infiltração de água ou rebaixamento do lençol de água subterrânea.
EFEITOS DE ENGENHARIA EM TERRENOS CÁRSTICOS
Figura 2 – Subsidência típica
Notes: <number>

## Slide 14
A estrutura planeada para o gerenciamento de risco geotécnico, para ser incorporada no gerenciamento global do projeto Hope Downs 4, é apresentada no quadro do próximo slide mostrando de forma simplificada os princípios gerais utilizados com sucesso para gerenciar o risco geotécnico desse projeto ferroviário.
Nesse quadro se apresentam, de forma simplificada, as principais atividades e responsabilidades nas várias etapas desse projeto: Planejamento, Desenho, Construção e Operação e Manutenção, e as atividades de cada especialidade: Cliente/Gerente, Desenhistas, Geólogos e Construtores.
QUADRO DE ATIVIDADES DE UM PROJETO FERROVIÁRIO EM UMA ÁREA CÁRSTICA
Notes: <number>

## Slide 15
Notes: <number>

## Slide 16
Com as áreas cársticas de risco potencial melhor delineadas, é concluído o mapeamento de campo (Figura 3). A próxima etapa é o gerenciamento de riscos, na qual seus objetivos principais são definir melhor a extensão de dolomitas e calcitas e inspecionar evidências de crateras cársticas existentes ou de outras feições relacionadas.
O mapeamento é um gasto conveniente, não é uma atividade intrusiva e oferece uma maneira rápida de compreender novas condições do terreno. Técnicas para estudo da estrutura do subsolo, tais como levantamentos geofísicos, entre os quais o método de H/V que será descrito nesta apresentação, perfurações de teste, etc. Os quais são utilizados apenas onde necessários.
MAPEAMENTO GEOTÉCNICO
Notes: <number>

## Slide 17
Figura 3- Mapa simplificado de engenharia e geologia e tabela de desenho.
Notes: <number>

## Slide 18
MÉTODO SISMOLÓGICO UTILIZADO EM
LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS
Estudos piloto envolvendo o uso deste método em vários levantamentos e aplicações geológicas, como por exemplo, o mapeamento da rocha de embasamento, estudos de erosão do solo e mapeamento do Quaternário, têm mostrado que é uma técnica versátil, não-invasiva e econômica.
Esta técnica de imageamento sismológico é obtido através da Sísmica Passiva para determinar o volume total dos depósitos de rocha alterada em uma caverna. Foi aplicada pela primeira vez por Nehmé et al (2013) para estudos de espeleogênese, através da técnica da razão espectral H/V.

## Slide 19
Fisher et al. (2014)
Ghasemizadeh et al. 2012
Király, 2003
Nehmé et al (2013)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Notes: <number>

## Slide 20
MUITO
OBRIGADO